## Slide 1
操作方法 | ポイント
①吸入準備 | □使用回数が残っていることを確認します。 □マウスピース・薬剤のキャップを外します。 □吸入薬をよく振り、スペーサーへセットします。
②息吐き | □軽く息を吐きマウスピースをしっかりくわえる
③吸入 | □スペーサー内へ吸入薬を１回噴霧します。 □薬剤をホイッスルが鳴らない速さで ゆっくり深く吸い込みます。 (吸入に併せ、フローインジケータが動いていることを確認します) □吸い切れない場合は2-3回に分けて吸入します
④息止め | □苦しくない程度（5秒程度）息止めます。
⑤息吐き | □息をゆっくり吐き出します。
⑥回数 1日 回 1回 吸入 | □ ①～⑤を指示された回数繰り返します
⑦後片付け | □マウスピースを拭き、キャップを閉めます。 □吸入薬を外し、キャップを閉めます。
⑧うがい | □ブクブク：くちのうがい、ガラガラ：のどうがいを各3回ずつうがいをします。
スペーサー（マウスピース）
デバイス各部位の名称と注意点
吸入手順・評価票
※背筋を伸ばして胸をはりまっすぐ前を向き吸入しましょう
※週に1回 洗浄しましょう
吸入薬接続部を外し、中性洗剤を
使って洗いましょう
※買い替え時期は使用開始後1年です
マウスピース
フローインジケータ
吸入薬 接続部
初回のみ 空うち | □キャップを外し、吸入器をよく振ります。 □吸入器を体から離してアルミ缶を押し、必要回数空噴霧する 3回：キュバール・オルベスコ 4回：フルタイド・アドエア・フルティフォーム
環境再生保全機構HPより
解説動画 約4分
手順動画 約2分
2020年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v200608