## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①薬の準備 | □ カプセルを取り出して保管している(吸湿性あり) □ カプセルをマウスピースから入れようとする □ ボタンを押し忘れる・最後まで押し込めていない □ ボタンを複数回押している
②息吐き | □ 息吐きを行っていない □ 吐いた息をデバイスに吹きかけている □ 姿勢が悪い
③吸入 | □「ゆっくり、深く」吸いこめていない □ まっすぐ、隙間なくくわえられていない □ カプセルの回転音がしていない □ ボタンを押したまま吸入している
④息止め | □ 息止めを行っていない
⑤息吐き | 
⑥繰り返し | □ カプセル内に粉が残っている(吸いきれていない)
⑦後片付け | □ 使用済みカプセルを手で取り出している □ 吸入器が目詰まりしている（手入れor交換不足）
ハンディーへラータイプ(スピリーバ)
ピットフォール確認票
2014年 埼玉吸入療法ネットワーク v140425